Утверждено:

Генеральный директор

ООО УК «Урал-Сити»

Дозорцев В.М.

_____________________________

| План работ на 2015 год по содержанию общего имущества МКД по адресу: Пионерская, д. 12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № Системы Составляющие Период выполнения/ сроки осуществления работ (услуг) 1.Работы, выполняемые при подготовке к весенне-летнему сезону 1.1 инженерные коммуникации система отопления консервация системы центрального отопления (заполнение системы после гидравлических испытаний) после окончания отопительного периода, график 1.2 ливневая канализация обеспечение исправной работы ливневой канализации в общедомовую сеть в переходный период 1 раз в год до 01.02. 1.3 ливневая канализация подготовка к эксплуатации системы организованного водоотвода, ливневой канализации (укрепление трубопроводов, желобов, устранение повреждения воронок, колен, труб, зачеканка фасонных частей) 01.05 – 15.05 1.4 водоснабжение и канализация расконсервация и ремонт пиловочной системы (ревизия запорной арматуры) до 01.06., график 1.5 строительные конструкции фундаменты и стены очистка отмосток от снега при подготовке к сезонной эксплуатации до 30.03, график 1.6 козырьки над подъездами очистка козырьков от снега и наледи до 30.03, график по мере необходимости 2. Работы, выполняемые при подготовке к осенне-зимнему периоду 2.1. строительные конструкции кровля очистка кровель от посторонних предметов и мусора 15.05.-15.08 2.2 кровля устранение незначительных неисправностей кровельных конструкций , 15.05-15.08., по мере необходимости 2.3. инженерные коммуникации система отопления проведение гидропневматической промывки системы без разбора ее элементов со снятием сопла элеватора в соответствии с Инструкцией по подготовке системы отопления к отопительному периоду 15.05.-15.08. 2.4. система отопления гидравлические испытания системы в соответствии с «Правилами технической эксплуатации жилого фонда», а также требованиями законодательства 15.05-15.08 график 2.5. система отопления, ГВС, ХВС ремонт, смена прокладок и сальниковых уплотнителей запорно-регулировочной арматуры, смазка и притирка трущихся поверхностей, смазка и разгонка штоков задвижек по графику 2.6. система отопления, ГВС, ХВС врезка штуцеров, воздушников, спутников, гильз в систему, заливка масла в гильзы при необходимости 15.05-15.08 график 2..7 система отопления, ГВС, ХВС снятие, установка запорной арматуры для осмотра и ремонта (шабрения дисков задвижек, проверки плотности колец задвижек, плотность закрытия, опрессовки) замена фланцевых соединений по всей системе – с ведением журнала 15.05 – 15.08 2.8. инженерные коммуникации система отопления, ГВС, ХВС мелкий ремонт тепловой изоляции (восстановление обвисшей изоляции, крепление изоляции с целью предупреждения ее разрушения) 15.05 – 15.08 2.9. система ХВС, ливневая канализация ремонт системы организованного водоотвода, ливневой канализации (укрепление трубопроводов, желобов, устранение повреждения воронок, колен, труб, зачеканка фасонных частей ) по мере необходимости до 30.03 2.10 строительные конструкции перекрытия фундаментов и стены подвалов заделка рустов, трещин, мест примыкания к стенам и мест прохода трубопровода через плиты перекрытия, герметизация вводов инженерных коммуникаций 15.05-15.08., график 2.11 фундаменты и стены подвалов надежное закрытие, уборка, очистка от мусора подвальных и чердачных помещений с целью обеспечения нормальной эксплуатации инженерных коммуникаций и строительных конструкций постоянно 2.12 окна и двери работы по установке пружин на входных дверях По мере необходимости 2.13 окна остекленение МОП, ремонт и укрепление оконных рам по мере необходимости 3. Работы, выполняемые при обслуживании жилого фонда в течение года 3.1 инженерные коммуникации системы ГВС, ХВС, отопления, канализации проведение технического осмотра систем в технических подвалах 2 раза в месяц, график 3.2 системы ГВС, ХВС открытие-закрытие запорно-регулирующей арматуры 1 раз в месяц 3.3 ливневая канализация очистка дренажа, устранение засоров по мере необходимости 3.4 канализация промывка (прочистка) трубопроводов канализации 2 раза в год и по мере необходимости 3.5 системы ГВС, ХВС, отопления, канализации ликвидация порывов, подтеканий трубопроводов, запорной арматуры, водоподогревателей, баков-аккумуляторов, подчеканка раструбов по мере необходимости 3.6 системы отопления ремонт приборов отопления (заваривание порывов гладкотрубных приборов с последующими гидравлическими испытаниями) по мере необходимости 3.7 системы ХВС, ГВС, канализации замена аварийных участков трубопроводов (ХВС, ГВС, канализации) в объеме 1 % от общей протяженности системы дома в год по мере необходимости 3.8 системы ГВС, ХВС, отопления, канализации, вентиляции проведение профилактических осмотров общего имущества с целью контроля работы оборудования, правильной эксплуатации помещений, предупредительного ремонта в границах балансовой принадлежности по мере необходимости, 3.9 инженерные коммуникации система электроснабжения ревизия поэтажных щитков (подтяжка соединений, частичный ремонт и замена неисправного оборудования, проводки и т.д.) 2 раза в год 3.10 система электроснабжения ревизия ВРУ 2 раза в год 3.11 система электроснабжения ревизия, ремонт осветительной электросети МОП 2 раза в месяц, график 3.12 система электроснабжения ревизия, ремонт осветительной арматуры освещения входных групп подъездов По мере необходимости 3.133 система электроснабжения очистка электрооборудования, помещений электрощитовых от пыли и мусора 2 раза в месяц, график 3.14 система электроснабжения надежное закрытие и укрепление ВРУ, электрощитовых, электрощитков, щитков слаботочных устройств По мере необходимости 3.15 система электроснабжения снятие показаний электросчетчиков МОП с ведением журнала 1 раз в месяц 3.16 система электроснабжения, системы ГВС, ХВС, отопления, канализации, вентиляции Аварийное обслуживание Пн.-Пт с 8-00 до 17-00 (в остальное время аварийная служба). 4. Работы выполняемые при подготовке к весенне-летнему периоду 4.1 Придомовая территория Рыхление снега, уборка придомовых территорий при проведении весенней уборки территории ЖФ по мере необходимости 4.2 Подрезка деревьев и кустарников, валка деревьев диаметром не более 20 см., переработка и вывоз веток до 20.05 4.3 Побелка деревьев и поребриков до 20.05 4.4 Проведение субботников (в том числе с участием жильцов) до 30.04 5. Работы выполняемые при подготовке к осенне-зимнему периоду 5.1 Придомовая территория Очистка отмосток от мусора и растительности по мере необходимости 5.2 Проведение субботников (в том числе с участием жильцов) по мере необходимости 6. Работы выполняемые при обслуживании жилого фонда в течение года 6.1 МОП Лестничные площадки и марши Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 6 дней в неделю 6.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа 2 раза в неделю 6.3 Мытье лестничных площадок и маршей 2 раза в месяц 6.4 Мытье окон 2 раза в год 6.5 Влажная протирка стен, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток 2 раза в год 6.6 Обметание пыли с потолков 2 раза в год 6.7 Влажная протирка подоконников 1раз в месяц 6.8 МОП Входные крыльца Уборка площадки перед входом в подъезд 6 дней в неделю В холодный период 6.9 Придомовая территория Подметание свежевыпавшего снега 1раз в сутки 6.10 Посыпка территории противогололедными материалами По мере необходимости во время гололеда 6.11 Подметание территории в дни без снегопада 1раз в сутки 6.12 Уборка снега с применением спецтехники По мере необходимости В теплый период 6.13 Придомовая территория Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см 1раз в сутки 6.14 Подметание территории в дни выпадения обильных осадков 1 раз в двое суток 6.15 Уборка газонов 1раз в сутки 6.16 Выкашивание газонов По мере необходимости 6.17 Стрижка кустарников, вырубка поросли 1 раз в год 6.18 Протирка указателей 5 раз в год 7. Работы и услуги по управлению многоквартирным домом 7.1 Начисление платежей за жилищно-коммунальных услуги и прочие услуги Ежемесячно до 15 числа 7.2 Печать счета-квитанции и их доставка Ежемесячно до 15 числа 7.3 Обеспечение учета поступления и расходования средств на содержание и ремонт общего имущества ежедневно 7.4 Обеспечение учета поступления средств по платежам и оплаты за коммунальные услуги в соответствии с заключенными с ресурсоснабжающими организациями договорами; ежедневно 7.5 Согласование планов работ По мере необходимости 7.6 Проведение внеплановых обследований общего имущества По мере необходимости 7.8 Принимать и рассматривать индивидуальные обращения от собственников помещений ежедневно 7.9 Предоставлять письменный отчет представителю собственников о выполнении договора управления за отчетный календарный год. не позднее 1 –го квартала года, следующего за отчетным 7.10 Организация сбора денежных средств, поступающих от собственников помещений ежедневно 7.11 Подготовка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта общего имущества По мере необходимости 7.12 Взыскание в судебном порядке задолженностей за ЖКУ с собственников помещений По мере необходимости 7.13 Проведение перерасчетов, связанных с не полностью или некачественно оказанных услуг по содержанию и ремонту общего имущества По мере необходимости 7.14 Организация работы паспортного стола, выдача в приемные часы организации, справки установленного образца, выписки из финансового лицевого счета и иные предусмотренные действующим законодательством документы. В приемные часы 8. Работы, выполняемые специализированными организациями 8.1 Дератизация и дезинсекция по мере необходимости 8.2 Техническое обслуживание внутридомового газового оборудвания по мере необходимости, но не реже раз в 3 года 8.3 Аварийное обслуживание ВДГО Круглосуточно 8.4 Аварийное обслуживание инженерных коммуникаций Ежеднесно с 17-00 до 08-00, в выходные и праздничные дни - круглосуточно |

Примечание: По мере необходимости перечень работ может быть дополнен